# «МИНИПУЛ КОМПЛЕКС»

## рекомендуется для полного ухода за водой сборно-разборных и стационарных бассейнов вместимостью до 30 м3 воды,

## SPA бассейнов

В состав  входят следующие средства:

| № | ФО ТО | средство | фасовка | назначение средства | Способ применения и рекомендуемые* дозировки на 10м3 воды (* - дозировки являются ориентировочными и могут корректироваться в зависимости от условий эксплуатации конкретного бассейна) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | «ЭКВИ-минус» гранулы | 2 кг 10 пакетов по 200г | понижение уровня рН воды | Вводится около триски. Для понижения рН на 0,1 необходимо добавить 100г (половину пакета) препарата. |
| 2 |  | «ЛОНГАФОР» таблетки | 1,5 кг 15 таблеток по 100г | медленнорастворимый препарат для непрерывной хлорной дезинфекции воды | Таблетки помещают в скиммер или поплавок-дозатор. Расход препарата – 1 таблетка на 1-2 недели. В процессе эксплуатации бассейна растворившиеся более чем наполовину таблетки заменяют на новые. |
| 3 |  | «ХЛОРОКСОН» (или «ХЛОРИТЭКС») гранулы | 1 кг 10 пакетов по 100г | средство для комплексного ухода за водой: дезинфекция, борьба с хлораминами, осветление воды | Вводится около триски. Первая и последующие ударные обработки – 200г препарата (совместно с «АЛЬГИТИННом» – 150мл). В процессе эксплуатации бассейна при снижении уровня свободного хлора ниже 0,3мг/л - добавить 100г препарата. |
| 4 |  | «АЛЬГИТИНН» жидкость | 500 мл флакон (с колпачком-дозатором на 50мл) | альгицид предотвращает рост водорослей, используется для антигрибковой обработки чаши бассейна | Предварительная обработка: перед заполнением бассейна водой – стенки и дно бассейна обработать раствором препарата (25мл на 1л воды) и дать высохнуть чаше бассейна. Обработка воды в процессе эксплуатации бассейна: первая и последующие ударные обработки: 150мл препарата (совместно с «ХЛОРОКСОНом» (или «ХЛОРИТЭКСом») – 200г); еженедельная обработка: 50мл – для открытого или 25мл – для закрытого бассейна. Препарат вводится около триски. |
| 5 |  | «КАЛЬЦИСТАБ» жидкость | 500 мл флакон (с колпачком-дозатором на 50мл) | «стабилизация жесткости» – предотвращение образования известкового налета на оборудовании и поверхности чаши бассейна | Вводится около триски в процессе или сразу после заполнения бассейна водой. Дозировка зависит от исходной жесткости и температуры воды: Жесткоcть воды Дозировка средства, мл/м3 мг-экв/л dHo t воды <28оС t воды=28÷32оС t воды >32оС Умеренно жесткая 3-6 8-17 20 26 30 Средне жесткая 6-9 17-25 25 33 38 Очень жесткая > 9 > 25 30 39 45 |
| 6 |  | ТЕСТЕР рН/С1/альгицид на 50 определений | 1 упаковка | измерение уровней рН, свободного хлора и альгицида в воде | погрузить тест-полоску в воду бассейна на 1 секунду, затем достать ее из воды (воду не стряхивать!!!) и выдержать тест 15 секунд; сравнить показания свободного хлора и рН с цветовой шкалой на упаковке ТЕСТЕРа; для определения содержания альгицида тест-полоску необходимо повторно погрузить в воду, поводить ею в воде в течение 30 секунд, затем достать из воды (воду не встряхивать) и сравнить окраску с цветовой шкалой на упаковке ТЕСТЕРа |

Состав НАБОРА «МИНИПУЛ КОМПЛЕКС» оптимально подобран для обработки 10м3 воды - в течение 3-х месяцев; 20м3 воды - в течение 2-х месяцев; 30м3 воды в течение 1-ого месяца.

Может использоваться  в бассейнах с противотоками, фонтанами, гейзерами; в бассейнах с картриджными и песчаными фильтрами (в этом случае рекомендуется дополнительно использовать  препарат для длительной коагуляции воды - «ЭКВИТАЛЛ - таблетки»). Внутри упаковки находится подробная инструкция по обслуживанию Вашего бассейна.

Масса упаковки: 5,5 кг

Срок годности: один год с даты изготовления.

### Дата изготовления:________________

Меры предосторожности: беречь от детей, не принимать внутрь, не смешивать между собой и/или с другими химическими препаратами, в случае попадания на кожу или в глаза – немедленно промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

Условия хранения: при t не выше +25ºС в крытом сухом проветриваемом помещении и оригинальной герметично закрытой упаковке вдали от нагревательных приборов; избегать контакта с кислотами, кислородсодержащими веществами, взрывчатыми и  легковоспламеняющимися материалами; беречь от влаги, нагрева и прямых солнечных лучей.